| Gyproc/Rigips pertvara 3.40.03 AKU Konstrukcija: UW100, CW100 Ultrastil AKU Plokščių danga: 1x12,5 Rigips PRO AKU Užpildas: mineralinė vata 100mm |  |
| --- | --- |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė Užpildas 100mm: Rw=56 dB** Techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0176 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax=5000 mm |
|  | Sienos masė apie 26 kg/m2 |
|  | Sienos storis 125 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: ** natūrinės vertės R‘w apytiksliai mažesnės 5-7 dB, kai yra nedidelis apylankinis garso perdavimas. Kiekvienu konkrečiu atveju R‘w priklauso nuo besiribojančių konstrukcijų (apylankinio garso sklidimo įtakos, žiūr.gamintojo literatūrą), pertvarų ir jungčių išpildymo tikslumo, darbų kokybės ir kt. faktorių; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių

www.gyproc.lt