| Gyproc/Rigips pertvara 3.40.05 Konstrukcija: CW75, UW75 Plokščių danga: 2x12,5 Užpildas: mineralinė vata 50mm arba 70 (75)mm |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI 60 Klasifikavimo ataskaita GTC Nr. 59-10.2020.1 |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI 120* Klasifikavimo ataskaita ITB 0785 |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė |
|  | Užpildas 70 (75)mm: Rw=58 dB ** |
|  | Techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0176 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax = 5500 mm (4000 mm, - kai pertvara naudojama kaip priešgaisrinė užtvara ) |
|  | Sienos masė apie 50 kg/m2 |
|  | Sienos storis 125 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: *EI 120 - gipskartonio plokštė tipas DF (GKF) ; ** natūrinės vertės R‘w apytiksliai mažesnės 5-7 dB, kai yra nedidelis apylankinis garso perdavimas. Kiekvienu konkrečiu atveju R‘w priklauso nuo besiribojančių konstrukcijų (apylankinio garso sklidimo įtakos, žiūr.gamintojo literatūrą), pertvarų ir jungčių išpildymo tikslumo, darbų kokybės ir kt. faktorių; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt