| Gyproc/Rigips pertvara 3.40.06 Konstrukcija: CW100, UW100 Plokščių danga: 2x12,5 Rigips PRO (4PRO) Užpildas: mineralinė vata 50mm arba 100mm |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI 60 Klasifikavimo ataskaita GTC Nr. 59-10.2020.1 |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI 120* Klasifikavimo ataskaita ITB 0785 |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė |
|  | Užpildas 100mm: Rw=57 dB ** |
|  | Techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0176 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax = 6500 mm (4000 mm, - kai pertvara naudojama kaip priešgaisrinė užtvara ) |
|  | Sienos masė apie 50 kg/m2 |
|  | Sienos storis 150 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: *EI 120, kai gipskartonio plokštė GKF (tipas DF) ; ** natūrinės vertės R‘w apytiksliai mažesnės 5-7 dB, kai yra nedidelis apylankinis garso perdavimas. Kiekvienu konkrečiu atveju R‘w priklauso nuo besiribojančių konstrukcijų (apylankinio garso sklidimo įtakos, žiūr.gamintojo literatūrą), pertvarų ir jungčių išpildymo tikslumo, darbų kokybės ir kt. faktorių; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt