| Gyproc/Rigips pertvara 3.41.03 Konstrukcija: 2xCW100, UW100 Plokščių danga: 2x12,5 Užpildas: mineralinė vata 100 arba 2x100mm |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI 60, EI 120* Klasifikavimo ataskaita ITB 0785 |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė |
|  | Užpildas 100mm | Rw=63 dB ** |
|  | Užpildas 2x100mm | Rw=65 dB ** |
|  | Techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0176 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax = 6500 mm |
|  | Sienos masė apie 53 kg/m2 |
|  | Sienos storis 255 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: *EI 120, kai gipskartonio plokštė tipas F, DF (GKF) arba tipas DFH2 (GKFI); ** natūrinės vertės R‘w apytiksliai mažesnės 5-7 dB, kai yra nedidelis apylankinis garso perdavimas. Kiekvienu konkrečiu atveju R‘w priklauso nuo besiribojančių konstrukcijų (apylankinio garso sklidimo įtakos, žiūr.gamintojo literatūrą), pertvarų ir jungčių išpildymo tikslumo, darbų kokybės ir kt. faktorių; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt