| Gyproc/Rigips lubų aptaisymas 4.05.19 Konstrukcija: CD 60, elastiškas arba ES laikiklis Plokščių danga: 3x12,5, tipas DF arba DFH2 |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI60 Klasifikavimo ataskaita NP-526.3.2/A/06/BW |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė Rw=30 dB (pagal DIN 4109) |
|  | Konstrukcijos masė 33 kg/m2 * |
|  | Minimalus konstrukcijos storis 68 mm** |
|  | storis [mm] max. atstumas tarp CD 60 profiliuočių [mm] max. atstumas tarp laikiklių [mm] skersai plokštės ilgiui išilgai plokštės ilgiui l l1 y 3x12,5 400 400 850 |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: * nevertinant mineralinės vatos užpildo masės; ** kai aptaisui nenaudojamas mineralinės vatos užpildas; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt