| Gyproc/Rigips kabamosios lubos 4.10.20 Konstrukcija: Kryžminė vieno lygio iš CD60 Plokščių danga: 3x12,5 tipas DF arba DFH2 |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI60 Klasifikavimo ataskaita NP-526.3.2/A/06/BW |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė Rw=30 dB (pagal DIN 4109) |
|  | Konstrukcijos masė 35 kg/m2 |
|  | Minimalus konstrukcijos storis 225 mm |
|  | storis [mm] x [mm] y [mm] l [mm] 3x12,5 600 1200 400 |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt