| Gyproc/Rigips pertvara 3.41.021AKU Konstrukcija: 2xCW75 AKU, UW75 Plokščių danga:2x12,5mm Rigips PRO AKU+1x12,5mm Užpildas: mineralinė vata 2x70 (75) mm |  |
| --- | --- |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė Užpildas 2x70 (75) mm: Rw=67 dB * Garso izoliacijos bandymų ataskaita ITB LA00-0785/12/R78NA |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax = 6000 mm |
|  | Sienos masė apie 69 kg/m2 |
|  | Sienos storis 215 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: * natūrinės vertės R‘w apytiksliai mažesnės 5-7 dB, kai yra nedidelis apylankinis garso perdavimas. Kiekvienu konkrečiu atveju R‘w priklauso nuo besiribojančių konstrukcijų (apylankinio garso sklidimo įtakos, žiūr.gamintojo literatūrą), pertvarų ir jungčių išpildymo tikslumo, darbų kokybės ir kt. faktorių; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt