| Gyproc/Rigips pertvara 3.40.04 Konstrukcija: CW50, UW50 Plokščių danga: 2x12,5 Užpildas: mineralinė vata 50mm |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI30*, EI60 Klasifikavimo ataskaita ITB 0785 |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė Rw=55 dB ** Techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0176 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax=4500 mm |
|  | Sienos masė apie 50 kg/m2 |
|  | Sienos storis 100 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: *EI 30 gali būti be mineralinės vatos užpildo; ** natūrinės vertės R‘w apytiksliai mažesnės 5-7 dB, kai yra nedidelis apylankinis garso perdavimas. Kiekvienu konkrečiu atveju R‘w priklauso nuo besiribojančių konstrukcijų (apylankinio garso sklidimo įtakos, žiūr.gamintojo literatūrą), pertvarų ir jungčių išpildymo tikslumo, darbų kokybės ir kt. faktorių; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt