| Gyproc/Rigips šachtos siena 3.50.20 Konstrukcija: CW75, UW75 Plokščių danga: 2x15, tipas DF Užpildas: mineralinė vata 70 mm |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI 60 Klasifikavimo ataskaita GTC Nr. 59-9.2020.1 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax = 4000 mm |
|  | Sienos masė apie 35 kg/m2 |
|  | Sienos storis 105 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt