| Gyproc/Rigips sienų aptaisymas 3.21.10 Konstrukcija: CD60, UD30, elastiškas laikiklis Plokščių danga: 1x12,5 Užpildas: mineralinė vata 50mm |  |
| --- | --- |
|  | Maksimalus aukštis neribojamas |
|  | Aptaiso storis nuo 42 mm * |
|  | Aptaiso masė nuo 14 kg/m2 |
|  | EI [min] Max.aukštis [mm] Plokščių danga - neribojama 1x12,5mm A, H2 EI 15 10000 1x12,5mm F, DF, DFH2 EI 30 10000 2x12,5mm F, DF, DFH2 EI 60 10000 2x15mm DF EI 60 10000 3x12,5mm F, DF, DFH2 EI 120 10000 2x15mm DF+ 2x12,5mm DF, DFH2 Atsparumo ugniai klasė Klasifikavimo ataskaita ITB0785/11/R57NP |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: • * kai aptaisui nenaudojamas mineralinės vatos užpildas; • medžiagų išeiga pateikta esant 1x12,5mm plokščių dangai; išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt