| Gyproc/Rigips sienų aptaisymas 3.21.10 AKU Konstrukcija: CD60, UD30, elastiškas laikiklis Plokščių danga: 2x12,5 mm Rigips PRO AKU Užpildas: mineralinė vata 50mm |  |
| --- | --- |
|  | Maksimalus aukštis neribojamas |
|  | Aptaiso storis nuo 75 mm * |
|  | Aptaiso masė nuo 28 kg/m2 |
|  | Atsparumo ugniai klasė Klasifikavimo ataskaita ITB0785/11/R57NP EI [min] Max.aukštis [mm] Plokščių danga - neribojama 1x12,5mm A, H2 - 2x12,5mm A, H2 EI 15 1x12,5mm DF EI 30 2x12,5mm DF |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: • * kai aptaisui nenaudojamas mineralinės vatos užpildas; • medžiagų išeiga pateikta esant 2x12,5mm plokščių dangai; išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt